POVODŇOVÝ

PLÁN

obce Stráž nad Nisou

na povodní Lužické Nisy a Černé Nisy

Ú V O D N Í    Č Á S T

Povodňový plán určuje a řeší organizační a technická opatření  potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod při povodni na majetku. Vychází z charakteristiky území z hlediska hydrometeorologických, vodních a záplavových poměrů v oblasti umístění budov, skladů a dalších zařízení, z nutnosti organizovat přípravná opatření před povodní a technicko organizační opatření při a po povodni.

Kontakt na pracoviště krizového řízení:   Obecní úřad, Schwarzova 262, 463 03 Stráž             nad  Nisou

starostka obce: Daniela Kysilková	482 726 880  sekretariát

(předseda povodňové komise)                 	482 732 114  přímo

731 118 787  mobil

mail: starosta@straznnis.cz   		725 071 063  krize

místostarosta:  Mgr. Karel Jäschke 	608 879 994  mobil

(místopředseda povodňové komise)

Sbor dobrovolných hasičů:  Bohdan Kvapil – velitel zásahu          724 075 219  mobil

(člen povodňové komise)	                                   	                   603 440 606  II. mobil

Tereza Tluková – referentka  OÚ  602 323 296, 730 518 885

údaje o vnějším ohrožení:      pouze doprava - tranzit obcí při uzávěrce sjezdu z R35

záplavové území:   Lužická Nisa v úseku Stráž nad Nisou – Liberec Machnín

(vodočet není, pro určení SPA slouží pomocné údaje na nábřeží u     firmy Benteler, a.s. – naproti vrátnici)

Černá Nisa v úseku Lites – Elos – (pomocné údaje u Elosu)

STUPNĚ  PA:

1. SPA  (bdělost)        výška hladiny …… 85 cm  průtok 8 m3/s

u firmy Benteler, a.s. - voda zaplavuje vyústění potrubí biologické čistírny odpadních vod (BČOV)

2. SPA (pohotovost)  výška hladiny …..125 cm   průtok 20 m3/s

-    u firmy Benteler, a.s. - voda je na úrovni hrany vstupního objektu BČOV….Q2

3. SPA (ohrožení)       výška hladiny …..160 cm   průtok 36 m3/s

u firmy Benteler, a.s. – voda stoupá do úrovně asfaltové komunikace v místě vstupu do BČOV ……..Q10

Nadmořské výšky hladiny:        Q1 ……….  cca 328,11 m.n.m.

Q2 ……….  cca 328,5 m

Q10………   cca 329,6 m

Q20 ……..   cca 329,95 m  (voda na Kateřinské ulici)

Q50 ……..   cca 330.44 m

Q100…….     cca 330.84 m

Nejbližší shromaždiště:     1)  PŘI  EVAKUACI  -  Bergerovo nám.–Základní škola–tělocvična – školní  jídelna

2)  POV.KOMISE -  a) obecní úřad, Schwarzova 262

b)  požární zbrojnice u obecního přadu

Charakteristika ohrožených objektů

| Název | Stav ohrožení |
| --- | --- |
| Benteler, skladové prostory BPK Nord, Eltrans, Elos se nachází na levém a pravém břehu toku Lužické Nisy po soutoku s Černou Nisou. Prostory jsou oploceny pevným plotem, plochy vyasfaltovány nebo zpevněny, podlahy skladů jsou betonové. Volně ložený materiál je ocelový nebo v kontejnerech. | při III. stupni |
| Příjezdová komunikace: - podjezd pod železničním mostem na příjezdové komunikaci k Benteleru | při III. stupni |

DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ

Povodní se rozumí přechodné výrazné stoupnutí hladiny na vodním toku, při kterém hrozí vylití nebo se vylévá voda z koryta a mohou být způsobeny škody. Na toku mohou vznikat dva druhy povodní:

Přirozená povodeň: způsobená zimní oblevou nebo jarním táním sněhové pokrývky v kombinací s dešťovými srážkami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami: letní povodeň způsobená dlouhotrvajícími dešti nebo přívalovými dešti.

Charakteristika povodňového stavu:

Postupný, mnohdy až velmi rychlý vzestup hladiny i opad vody.

Opatření k ochraně před povodněmi

Povodňové prohlídky:

Slouží k zjištění, zda na vodních tocích, v zátopových územích a na objektech, které se zde nacházejí, nevznikají závady, které by mohly zvýšit velikost škod při povodni.

Provádět podle tabulky

| Vykonavatel: | Povodňová komise |
| --- | --- |
| četnost prohlídek: | 2 x ročně jarní prohlídka - při předpokládaném začátku jarního tání sněhu a odchodu ledů korytem, zpravidla na konci února letní prohlídka - po dokončeném tání sněhu a před letními srážkami, zpravidla v druhé polovině května |
| rozsah plnění: | jarní prohlídka: - stav břehů a koryta v úseku 500 m pod a do 1 km od Benteleru. Kontrolovat možné naplaveniny, padlé stromy a překážky v korytě, které by mohly zvedat při tání hladinu letní prohlídka: - dtto - stav stability oplocení skladů - neporušenost podlah, podezdívek skladů a asfalt. plochy skladového prostoru ZOZ - stav prostředků pro práci za povodně, jejich doplnění a použitelnost |

Předpovědní, hlásné a hlídkové povodňové služby, hlášení

Přepovědní povodňová služba informuje o možnostech vzniku povodně, nebezpečí vývoje hydrometeorologické situace.

Zabezpečuje ČHMÚ Praha , www.pla.cz  (stavy a průtoky)

Hlásná povodňová a hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace, upozorňuje a varuje povodňové hlídky na území obce Stráž nad Nisou a obyvatelstvo.

Stupně povodňové aktivity

Ke splnění opatření na ochranu před povodní jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity:

| Stupeň | Stav | Popis |
| --- | --- | --- |
| I. stupeň | stav bdělosti | nastává při nebezpečí povodně, nebo při předpovědi takového stavu ČHMÚ a po dosažení tohoto stavu na určeném vodočtu. |
| II. stupeň | stav pohotovosti | nastává v době povodně, při pokračujícím stoupání hladiny, kdy hrozí nebezpečí vylití vody z břehů a je dosaženo určitého stavu na určeném vodočtu. |
| III. stupeň | stav ohrožení | nastává při dosažení určitého stavu na vodočtu a hrozbě pokračujícího stoupání hladiny, kdy voda tvoří rozlivy a zaplavuje území kolem toku a lze předpokládat nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území |

Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Jednotlivé stupně povodňové aktivity na území obce vyhlašuje povodňová komise telefonicky, elektronicky, SMS, telefonicky a osobně.

Jednotlivé povodňové stupně firem vyhlašuje povodňová komise firem prostřednictvím svých členů na jednotlivá pracoviště nebo do určených (ohrožených) prostorů osobně nebo telefonicky.

Organizace dopravy:

Vzhledem k možné uzavírce přístupové cesty ze sjezdu R35 Liberec – Chrastava přo II . stupni povodňové aktivity, vyvézt bez prodlení a připravit k použití:

- provozní techniku:  Multicar, Hoftrack - nakladač

- uloženou techniku:  čerpadla

Pro výpomoc k záchraně osob a majetku podle požadavku MML a IZS LK, připravit techniku SDH včetně obsluh, která je v daném okamžiku k dispozici.

Způsob vyžádání pomoci při povodni

Požadavky na personální, technickou a materiální realizovat jen na příkaz předsedy povodňové komise obce.

#### SLOŽENÍ   POVODŇOVÉ   KOMISE

| Složení komise: | Jméno, funkce, telefonické spojení | Bydliště: |
| --- | --- | --- |

| PŘEDSEDA: | Daniela Kysilková – starostka pracoviště: 482 726 880 482 732 114 mobil: 731 118 787 krize: 725 071 063 | Polní 272, Stráž nad Nisou |
| --- | --- | --- |
| ČLENOVÉ: | Mgr. Karel Jäschke – místostarosta pracoviště: - mobil: 608 879 994 byt: - | Okružní 604, Stráž nad Nisou |
|  | Jan Vysušil – stavební komise mobil: 602 426 583 byt: 482 731 703 | Studánecká 74, Stráž nad Nisou |
|  | Václav Radostný – krizové řízení, hasič SDH mobil: 721 575 387 byt: - | Polní 258, Stráž nad Nisou |
|  | Bohdan Kvapil – SDH – velitel zásahu SDH mobil: 724 075 219, 603 440 606 byt: 482 731 716 | U Kina 321, Stráž nad Nisou |
|  | František Drešer – bagry, nákl. technika mobil: 723 577 272 | Perena – Kateřinská 3, Stráž n.N. |
|  | Radek Novotný – řidič MULTICAR, technika mobil: 773 588 082 - zaměstnanec obce | Bergerovo nám. 178, Stráž n.N. |
|  | Markéta Hlozáková – zapisovatelka pracoviště: 482 726 880 mobil: 739 562 260, 608 516 867 - zaměstnanec obce | Stará 29, Stráž nad Nisou |

Technika k dispozici:                   Škoda Octavia 4L1 3355

MULTICAR M-25   1L1 84 94

HOFTRACK - nakladač

TATRA 4x4 CAS

IVECO   hasičské

čerpadla

Povodňové komise na území obce Stráž nad Nisou – INFO  SPA

- orientačně     www.pla.cz    - stavy a průtoky

Okna Hrádek    ing. Schafer -    +420 602 410 982      nabidky@okna-hradek.cz

BPK Nord          p. Gudas            +420 602 350 899      gudas@bpknord.cz

Eltrans               p. Klimeš           +420 604 294 402       klimes@eltrans-liberec.cz

Benteler            p. Stehlík           +420 606 628 985      info@benteler.cz

p. Štrumfa         +420 732 684 261

vrátnice        +420 734 797 337

Naveta              p. Váňa              +420 603 522 338       naveta@naveta.cz

Tesla                  p. Procházka     +420 777 860 731      info@precys.cz

Retex                 p. Kynych           +420 482 731 001      kynych@retex.cz

Elos             	 p. Konrád           +420 774 460 365      konrad@elosliberec.cz

p. Stránský         +420 724 092 024      stransky@elosliberec.cz

Vodní el.           p. Lizanec           +420 723 219 056

Elektrárna        p. Koscz              +420 775 133 205

p. Ing. Bilčák      č.p. 187 – oblast u Elektárny   +420 602 404 780

p. Kysilka           č.p. 272 – oblast u Lékárny     +420 602  404 956

Město Chrastava – p. starosta Ing. Canov   +420 602 878 937

V případě vyhlášení II. SPA  aktivovat  PERENA p. Drešer +420 723 577 272 – rezervace techniky

Mgr. Karel Jäschke, místostarosta